## Slide 1
ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ 01
Εισαγωγή στα
δίκτυα οχημάτων
90΄ θεωρία · Γ΄ εξάμηνο
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
μετρά
ECU
αποφασίζει
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
εκτελεί
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 2΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Παρουσιάστε μόνο τον τίτλο και το πλαίσιο του μαθήματος.
Πηγή: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Τεχνικός Μηχανοτρονικής Οχημάτων, Γ΄ εξάμηνο, 2.3.Β.1

## Slide 2
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Τι συμβαίνει όταν πατάμε το φρένο;
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
02
Μία ενέργεια του οδηγού ενεργοποιεί ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα σε πολλές μονάδες.
ΠΕΝΤΑΛ
αίτημα οδηγού
ABS / ESP
εκτιμά ολίσθηση
ECU ΚΙΝΗΤΗΡΑ
προσαρμόζει ροπή
ΟΡΓΑΝΑ
ενημερώνουν οδηγό
ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
Πώς γνωρίζει η ECU του κινητήρα τι συμβαίνει στους τροχούς;
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 4΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Ζητήστε δύο αυθόρμητες απαντήσεις. Μην δώσετε ακόμη τον ορισμό του δικτύου.
Πηγή: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, 2.3.Β.1

## Slide 3
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Η πληροφορία κινείται σε διαδοχικά βήματα
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
03
1
ΜΕΤΡΗΣΗ
αισθητήρες τροχών
2
ΑΝΑΛΥΣΗ
μονάδα ABS / ESP
3
ΜΗΝΥΜΑ
προς άλλες ECU
4
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
πέδηση και ένδειξη
Το δίκτυο είναι η κοινή υποδομή που επιτρέπει αυτή τη συνεργασία.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Συνδέστε τα τέσσερα βήματα με το παράδειγμα της προηγούμενης διαφάνειας.
Πηγή: Διδακτική απλοποίηση της ροής πληροφορίας σε δικτυωμένα συστήματα οχήματος

## Slide 4
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Μαθησιακοί στόχοι
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
04
Στο τέλος της ενότητας θα μπορείτε να:
εξηγείτε γιατί τα σύγχρονα οχήματα χρειάζονται δίκτυα επικοινωνίας
διακρίνετε αισθητήρα, ECU και ενεργοποιητή
περιγράφετε τη διαδρομή μιας πληροφορίας μέσα στο όχημα
αναγνωρίζετε τον βασικό ρόλο J1850, PCI, I²C και CAN
ακολουθείτε μια αρχική λογική ελέγχου όταν χάνεται η επικοινωνία
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 2΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Διαβάστε μόνο τις λέξεις-κλειδιά, όχι κάθε πρόταση αναλυτικά.
Πηγή: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, μαθησιακά αποτελέσματα και 2.3.Β.1

## Slide 5
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Από τις ξεχωριστές γραμμές στο κοινό δίκτυο
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
05
Παλαιότερη λογική
Δικτυωμένη λογική
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ΜΟΝΑΔΑ
ΛΥΧΝΙΑ
ECU 1
ECU 2
ECU 3
Πολλές ειδικές συνδέσεις
Μία κοινή γραμμή, πολλά μηνύματα
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Δώστε έμφαση στην αλλαγή αρχιτεκτονικής, όχι μόνο στη μείωση καλωδίων.
Πηγή: CSS Electronics, CAN Bus Explained

## Slide 6
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Γιατί δεν αρκεί η ξεχωριστή καλωδίωση
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
06
ΒΑΡΟΣ
περισσότερα καλώδια και συνδέσεις
ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ
δυσκολότερη σχεδίαση και επισκευή
ΚΟΙΝΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
ίδιος αισθητήρας για πολλά συστήματα
ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
περισσότερες ανάγκες επικοινωνίας
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Ρωτήστε ποιο από τα τέσσερα προβλήματα επηρεάζει περισσότερο το συνεργείο.
Πηγή: Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics, vehicle electrical architectures

## Slide 7
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Κοινός δίαυλος: μία υποδομή, πολλές μονάδες
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
07
ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
ECU
ABS / ESP
ECU
ΑΕΡΟΣΑΚΟΙ
ECU
ΟΡΓΑΝΑ
ECU
ΑΝΕΣΗ
ECU
ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ
Κάθε μονάδα ακούει το δίκτυο και χρησιμοποιεί μόνο τα μηνύματα που χρειάζεται.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Εξηγήστε ότι κοινός δίαυλος δεν σημαίνει ότι όλες οι μονάδες εκτελούν την ίδια εργασία.
Πηγή: CSS Electronics, CAN Bus Explained

## Slide 8
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Τι είναι δίκτυο οχήματος
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
08
Σύστημα που επιτρέπει στις ηλεκτρονικές μονάδες να ανταλλάσσουν δεδομένα με κοινά συμφωνημένους κανόνες.
ΜΕΣΟ
φυσική σύνδεση
ΜΗΝΥΜΑ
οργανωμένα δεδομένα
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
κανόνες επικοινωνίας
Δίκτυο = μέσο + μήνυμα + πρωτόκολλο
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 2΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Ζητήστε από τους καταρτιζόμενους να επαναλάβουν τον ορισμό με δικά τους λόγια.
Πηγή: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, 2.3.Β.1

## Slide 9
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Η βασική αλυσίδα λειτουργίας
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
09
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
μετρά μια φυσική κατάσταση
ECU
επεξεργάζεται και αποφασίζει
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ
μετατρέπει την εντολή σε δράση
Πληροφορία εισόδου
Λογική ελέγχου
Φυσικό αποτέλεσμα
Η επικοινωνία συνδέει τα τρία μέρη σε ένα λειτουργικό σύστημα.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 2΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Διαχωρίστε καθαρά μέτρηση, απόφαση και ενέργεια.
Πηγή: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, 2.3.Β.1

## Slide 10
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Αισθητήρας: από φυσικό μέγεθος σε πληροφορία
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
10
ΕΙΣΟΔΟΣ
Θερμοκρασία
Πίεση
Θέση
Ταχύτητα
ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
Ο αισθητήρας παράγει ηλεκτρικό σήμα που μπορεί να διαβαστεί από την ECU.
αναλογικό σήμα · ψηφιακό σήμα · μήνυμα δικτύου
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Δώστε παραδείγματα από το εργαστήριο: ECT, MAP, αισθητήρας στροφών, αισθητήρας θέσης πεντάλ.
Πηγή: Bosch Automotive Sensors

## Slide 11
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
ECU: επεξεργασία, απόφαση, επικοινωνία
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
11
ΕΙΣΟΔΟΙ
αισθητήρες και μηνύματα
ECU
ΕΞΟΔΟΙ
εντολές και νέα μηνύματα
1 Διαβάζει
2 Συγκρίνει
3 Αποφασίζει
Η ECU δεν λειτουργεί απομονωμένα: λαμβάνει και στέλνει πληροφορίες στο δίκτυο.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Τονίστε ότι η ECU είναι κόμβος του δικτύου και όχι απλώς ένας υπολογιστής με αισθητήρες.
Πηγή: Bosch Automotive Handbook, electronic control units

## Slide 12
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Ενεργοποιητής: η εντολή γίνεται πράξη
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
12
Η ECU στέλνει εντολή. Ο ενεργοποιητής αλλάζει τη φυσική κατάσταση του συστήματος.
ΜΠΕΚ
ποσότητα καυσίμου
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
ροή αέρα ψύξης
ΒΑΛΒΙΔΑ
ροή ή πίεση
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΟΤΕΡ
θέση ή κίνηση
ΕΝΤΟΛΗ → ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Ζητήστε ένα ακόμη παράδειγμα ενεργοποιητή από τους καταρτιζόμενους.
Πηγή: Bosch Automotive Electrics and Automotive Electronics

## Slide 13
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Παράδειγμα: έλεγχος θερμοκρασίας ψυκτικού
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
13
ΣΥΝΘΗΚΗ: 104 °C
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ECT
μετρά 104 °C
ECU ΚΙΝΗΤΗΡΑ
συγκρίνει με όρια
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
λαμβάνει εντολή
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
εμφανίζει κατάσταση
Μία μέτρηση οδηγεί σε δύο διαφορετικές χρήσεις της ίδιας πληροφορίας.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 4΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Ρωτήστε: ποια πληροφορία μεταδίδεται, ποια μονάδα αποφασίζει, ποια εξαρτήματα ενεργούν;
Πηγή: Διδακτικό παράδειγμα βασισμένο στην αρχή αισθητήρας–ECU–ενεργοποιητής

## Slide 14
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Οι βασικές οικογένειες ηλεκτρονικών μονάδων
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
14
ΚΙΝΗΣΗ
κινητήρας · κιβώτιο
ΠΛΑΙΣΙΟ
ABS · ESP · διεύθυνση
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
αερόσακοι · ADAS
ΑΜΑΞΩΜΑ
φώτα · κλειδαριές · HVAC
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
όργανα · πολυμέσα
Οι ονομασίες διαφέρουν ανά κατασκευαστή· ο ρόλος τους παραμένει λειτουργικός και δικτυωμένος.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Ξεκαθαρίστε ότι ένα όχημα μπορεί να έχει πολλές δεκάδες ECU, ανάλογα με την αρχιτεκτονική και τον εξοπλισμό.
Πηγή: Bosch Automotive Handbook, vehicle electronic systems

## Slide 15
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Μία πληροφορία, πολλές χρήσεις
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
15
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
υπολογίζεται από κατάλληλη μονάδα
ΟΡΓΑΝΑ
ένδειξη km/h
ECU ΚΙΝΗΤΗΡΑ
έλεγχος λειτουργίας
ABS / ESP
δυναμική οχήματος
ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ
λειτουργίες άνεσης
ΚΟΙΝΟ ΔΕΔΟΜΕΝΟ
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 4΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Αναδείξτε ότι το δίκτυο αποφεύγει πολλαπλούς αισθητήρες για την ίδια πληροφορία.
Πηγή: CSS Electronics, CAN Bus Explained

## Slide 16
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Τι είναι ένα μήνυμα δικτύου
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
16
Μήνυμα είναι μια οργανωμένη μονάδα πληροφορίας που μεταδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες του πρωτοκόλλου.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
τι είδους πληροφορία είναι
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ποια τιμή μεταφέρεται
ΕΛΕΓΧΟΣ
αν μεταδόθηκε σωστά
Οι ECU δεν στέλνουν “λέξεις”· στέλνουν κωδικοποιημένα δεδομένα.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 2΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Κρατήστε την περιγραφή γενική. Η πλήρης δομή πλαισίου CAN θα αναλυθεί αργότερα.
Πηγή: Bosch CAN Specification 2.0

## Slide 17
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Απλοποιημένη ανάγνωση ενός μηνύματος
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
17
Διδακτικό παράδειγμα — όχι πλήρης αποκωδικοποίηση πλαισίου
ID
0x120
ΜΗΚΟΣ
4 byte
ΔΕΔΟΜΕΝΑ
00 36 7A 01
ΕΡΜΗΝΕΙΑ
π.χ. 54 km/h
1
Αναγνωρίζω το μήνυμα
Το ID δηλώνει ποια πληροφορία μεταφέρεται.
2
Ερμηνεύω τα bytes
Η σημασία τους ορίζεται από τη βάση δεδομένων του κατασκευαστή.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Τονίστε ότι τα ίδια bytes δεν έχουν γενική σημασία χωρίς το σωστό πρωτόκολλο και την τεκμηρίωση.
Πηγή: Bosch CAN Specification 2.0· το αριθμητικό παράδειγμα είναι διδακτικό

## Slide 18
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Τρεις βασικές κατηγορίες πληροφορίας
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
18
ΜΕΤΡΗΣΗ
θερμοκρασία
πίεση
ταχύτητα
ΕΝΤΟΛΗ
ενεργοποίηση
ρύθμιση
περιορισμός
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΔΙΑΓΝΩΣΗ
λειτουργία
σφάλμα
κωδικός βλάβης
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Ζητήστε από κάθε ομάδα να δώσει ένα παράδειγμα για κάθε κατηγορία.
Πηγή: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, 2.3.Β.1 και 2.3.Β.4

## Slide 19
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Πρωτόκολλο: οι κοινά συμφωνημένοι κανόνες
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
19
Για να επικοινωνήσουν δύο μονάδες πρέπει να συμφωνούν σε:
ΜΟΡΦΗ
πώς είναι οργανωμένο το μήνυμα
ΧΡΟΝΙΣΜΟ
πότε και με ποια ταχύτητα μεταδίδεται
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ποιο μήνυμα μεταδίδεται πρώτο
ΕΛΕΓΧΟ
πώς αναγνωρίζονται τα σφάλματα
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Χρησιμοποιήστε την αναλογία μιας κοινής γλώσσας, αλλά επιστρέψτε αμέσως στους τεχνικούς κανόνες.
Πηγή: Bosch CAN Specification 2.0· NXP I²C-bus Specification

## Slide 20
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
SAE J1850: παλαιότερη δικτύωση και διάγνωση
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
20
LEGACY
Πρότυπο σειριακής επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε παλαιότερα οχήματα, κυρίως στη Βόρεια Αμερική.
VPW
μεταβλητό πλάτος παλμού
PWM
διαμόρφωση πλάτους παλμού
OBD-II
σύνδεση με παλαιότερες εφαρμογές διάγνωσης
Σήμερα μας ενδιαφέρει κυρίως ως ιστορικό και διαγνωστικό πλαίσιο.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 2΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Μην μπείτε σε ηλεκτρικές λεπτομέρειες VPW/PWM στην εισαγωγική ενότητα.
Πηγή: SAE J1850 standard overview

## Slide 21
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
PCI Bus: κατασκευαστική λύση παλαιότερης γενιάς
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
21
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ
Το PCI Bus συναντάται σε παλαιότερα οχήματα συγκεκριμένων κατασκευαστών και συνδέει μονάδες αμαξώματος και διάγνωσης.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ
παλαιότερα οχήματα
ΧΡΗΣΗ
αμάξωμα και διάγνωση
ΣΗΜΕΡΑ
αναγνώριση σε επισκευές
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 2΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Παρουσιάστε το ως παράδειγμα κατασκευαστικής αρχιτεκτονικής, όχι ως σημερινό κυρίαρχο πρότυπο.
Πηγή: Chrysler service literature, Programmable Communications Interface (PCI) Bus

## Slide 22
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
I²C: επικοινωνία μικρής απόστασης
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
22
Το I²C χρησιμοποιείται κυρίως μέσα σε ηλεκτρονικές μονάδες και πλακέτες — όχι ως κύριο δίκτυο ολόκληρου του οχήματος.
ΕΛΕΓΚΤΗΣ
controller
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ
chip
ΜΝΗΜΗ
chip
Δύο γραμμές: SDA για δεδομένα · SCL για χρονισμό
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 2΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Ξεκαθαρίστε τη διαφορά μεταξύ επικοινωνίας πάνω στην πλακέτα και δικτύου μεταξύ ECU.
Πηγή: NXP UM10204, I²C-bus Specification and User Manual

## Slide 23
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
CAN Bus: ο βασικός κορμός επικοινωνίας
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
23
Το CAN σχεδιάστηκε για αξιόπιστη ανταλλαγή σύντομων μηνυμάτων ανάμεσα σε ηλεκτρονικές μονάδες.
CAN-H
CAN-L
ECU 1
κόμβος δικτύου
ECU 2
κόμβος δικτύου
ECU 3
κόμβος δικτύου
ECU 4
κόμβος δικτύου
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 4΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Αναφέρετε μόνο τις τρεις ιδέες: δύο γραμμές, προτεραιότητα μηνυμάτων, ενσωματωμένος έλεγχος σφαλμάτων.
Πηγή: Bosch CAN Specification 2.0

## Slide 24
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Πώς ξεχωρίζουμε τα τέσσερα πρωτόκολλα
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
24
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΑΝΤΑΜΕ
ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ
SAE J1850
παλαιότερα οχήματα
δικτύωση / διάγνωση
PCI Bus
παλαιότερες κατασκευαστικές λύσεις
αμάξωμα / διάγνωση
I²C
μέσα σε ECU ή πλακέτα
πολύ μικρή απόσταση
CAN Bus
μεταξύ ECU
κύριο δίκτυο οχήματος
Δεν έχουν όλα την ίδια κλίμακα, χρήση ή εποχή εφαρμογής.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 4΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Κάντε σύντομη προφορική σύγκριση: ποιο είναι μέσα στην ECU και ποιο ανάμεσα στις ECU;
Πηγή: SAE J1850· NXP I²C Specification· Bosch CAN Specification· Chrysler PCI service literature

## Slide 25
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Γιατί χρησιμοποιούνται δίκτυα
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
25
ΛΙΓΟΤΕΡΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ
λιγότερες ειδικές συνδέσεις
ΚΟΙΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
μία μέτρηση, πολλές χρήσεις
ΔΙΑΓΝΩΣΗ
πρόσβαση σε πολλές μονάδες
ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
οργανωμένη προσθήκη λειτουργιών
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Συνδέστε κάθε όφελος με ένα πραγματικό πλεονέκτημα για κατασκευαστή, οδηγό ή τεχνικό.
Πηγή: CSS Electronics, CAN Bus Explained

## Slide 26
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Η επικοινωνία αποτελεί μέρος της ασφάλειας
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
26
Σε συστήματα όπως ABS, αερόσακοι και υποβοήθηση διεύθυνσης, η πληροφορία πρέπει να φτάνει έγκαιρα και αξιόπιστα.
ΣΩΣΤΗ ΤΙΜΗ
τα δεδομένα είναι έγκυρα
ΣΩΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
το μήνυμα φτάνει έγκαιρα
ΣΩΣΤΟΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ
η κατάλληλη ECU το αξιοποιεί
Η ασφάλεια δεν εξαρτάται μόνο από το εξάρτημα — εξαρτάται και από την επικοινωνία.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Μην παρουσιάσετε λεπτομέρειες λειτουργικής ασφάλειας· κρατήστε τη σύνδεση με την αξιοπιστία της επικοινωνίας.
Πηγή: ISO 26262 overview· Bosch CAN Specification 2.0

## Slide 27
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Τι μπορεί να πάει λάθος στη μετάδοση
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
27
ΣΩΣΤΑ
η πληροφορία φτάνει έγκαιρα και έγκυρα
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ
η πληροφορία φτάνει αργότερα από όσο απαιτείται
ΑΛΛΟΙΩΣΗ
εντοπίζεται σφάλμα στα δεδομένα
ΑΠΩΛΕΙΑ
το μήνυμα δεν φτάνει στον παραλήπτη
Η ECU μπορεί να καταγράψει βλάβη και να περάσει σε ασφαλή εναλλακτική λειτουργία.
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 3΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Δώστε ένα παράδειγμα fallback χωρίς να μπείτε σε συγκεκριμένη στρατηγική κατασκευαστή.
Πηγή: Bosch CAN Specification 2.0· γενικές αρχές διαγνωστικής επικοινωνίας

## Slide 28
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Καμία επικοινωνία με τη μονάδα ABS
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
28
Η ένδειξη δεν αποδεικνύει ότι η μονάδα ABS έχει καταστραφεί.
1
Ελέγχω τροφοδοσία και γείωση
Χωρίς σωστή τροφοδοσία η ECU δεν μπορεί να επικοινωνήσει.
2
Ελέγχω ασφάλειες και συνδέσεις
Αναζητώ οξείδωση, χαλαρή επαφή ή ζημιά.
3
Ελέγχω την καλωδίωση του δικτύου
Εξετάζω συνέχεια, βραχυκύκλωμα και φυσική κατάσταση.
4
Αξιολογώ την ίδια τη μονάδα
Η αντικατάσταση έρχεται αφού αποκλειστούν τα προηγούμενα.
ΔΙΑΓΝΩΣΗ = ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 5΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Ζητήστε να αιτιολογήσουν γιατί η αντικατάσταση ECU είναι το τελευταίο βήμα.
Πηγή: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, 2.3.Β.1 και 2.3.Β.5

## Slide 29
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Έλεγχος κατανόησης
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
29
1. Ποια είναι η διαφορά αισθητήρα και ενεργοποιητή;
2. Γιατί μία πληροφορία μπορεί να χρησιμοποιηθεί από πολλές ECU;
3. Τι καθορίζει ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας;
4. Πού χρησιμοποιείται κυρίως το I²C και πού το CAN;
5. Ποιο είναι το πρώτο βήμα όταν δεν υπάρχει επικοινωνία με μία ECU;
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 5΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Δώστε 60΄΄ ατομικής σκέψης και στη συνέχεια ζητήστε σύντομες τεκμηριωμένες απαντήσεις.
Πηγή: Ερωτήσεις διαμορφωτικής αξιολόγησης

## Slide 30
ΘΕΩΡΙΑ · ΜΑΘΗΜΑ 01
Τι κρατάμε από το πρώτο μάθημα
Δίκτυα και Επικοινωνία Οχημάτων
30
Οι ηλεκτρονικές μονάδες συνεργάζονται μέσω δικτύων επικοινωνίας.
Η βασική αλυσίδα είναι αισθητήρας → ECU → ενεργοποιητής.
Τα μηνύματα μεταφέρουν μετρήσεις, εντολές και διαγνωστική πληροφορία.
Τα πρωτόκολλα ορίζουν τη μορφή, τον χρονισμό και τον έλεγχο της επικοινωνίας.
Η σωστή διάγνωση εξετάζει ολόκληρη τη διαδρομή — όχι μόνο τη μονάδα.
Επόμενο μάθημα: αρχιτεκτονικές δικτύων επικοινωνίας οχημάτων
Notes: Ενδεικτικός χρόνος: 2΄
Σημείωση εκπαιδευτή: Κλείστε με μία πρόταση από κάθε καταρτιζόμενο: ποια ιδέα θεωρεί σημαντικότερη;
Πηγή: Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, μετάβαση από 2.3.Β.1 σε 2.3.Β.2